## Slide 1
da Lorenzo Barberis, Maxim Cebotari, Valentino Ferrero e Andrea Francavilla
Architettura Intel 8086

## Slide 2
Introduzione all'8086
Microprocessore a 16 bit (CISC)
L'Intel 8086 è un processore 16 bit con architettura CISC, tappa fondamentale per i processori x86.
Anno di rilascio: 1978
Introdotto nel 1978, ha dato inizio alla famiglia x86 tuttora attiva.
Architettura segmentata a 20 bit
Usa memoria segmentata con bus indirizzi a 20 bit per gestire lo spazio memoria.
Fino a 1 MB di memoria indirizzabile
Il bus a 20 bit consente di indirizzare fino a 1 megabyte di memoria fisica.

## Slide 3
Contesto Storico e Rilevanza
L'Intel 8086 rappresenta un punto di svolta fondamentale nell'evoluzione dei microprocessori. Progettato come successore dell'8080, ha introdotto l'architettura a 16 bit, stabilendo un nuovo standard che avrebbe dominato il mercato per gli anni a venire.
In un'epoca di rapida evoluzione tecnologica, l'8086 ha portato capacità computazionali senza precedenti ai sistemi desktop, consentendo lo sviluppo di applicazioni più complesse e performanti. La sua influenza si estende ben oltre il suo ciclo di vita, avendo gettato le fondamenta per la compatibilità software che caratterizza ancora oggi l'industria informatica.
La sua architettura ha definito un paradigma che continua a influenzare la progettazione dei processori moderni, nonostante i numerosi avanzamenti tecnologici degli ultimi decenni.
L'Intel 8086 è un esempio di processore con architettura CISC (Complex Instruction Set Computer). A differenza dell'architettura RISC (Reduced Instruction Set Computer), i processori CISC come l'8086 sono caratterizzati da un set di istruzioni più ampio e complesso, che consente di eseguire operazioni più sofisticate con un minor numero di istruzioni. Questo approccio offre vantaggi in termini di efficienza del codice, ma richiede circuiti più complessi nel processore.
1978
Introduzione dell'Intel 8086 a 16 bit
1981
Adozione nell'IBM PC
1982
Sviluppo dei primi compilatori dedicati
1985
Evoluzione verso l'Intel 80286

## Slide 4
Architettura Interna
L'8086 si basa su due unità funzionali: l'Execution Unit (EU) e la Bus Interface Unit (BIU), che lavorano in parallelo per migliorare l'efficienza.
L'EU esegue le istruzioni mentre la BIU gestisce le comunicazioni con memoria e periferiche, ottimizzando il flusso di dati.
Questo modello ha anticipato il parallelismo dei processori moderni, aumentando le prestazioni.
Execution Unit (EU)
Responsabile dell'esecuzione delle istruzioni. Include:
Unità di controllo
ALU
Registri generali
Registro di flag
Elabora le istruzioni prelevate dalla prefetch queue e manipola i dati interni.
Bus Interface Unit (BIU)
Gestisce le comunicazioni esterne. Include:
Registri di segmento
Instruction Pointer
Prefetch Queue
Generatore di indirizzi
Prefetcha le istruzioni e le invia all'EU.

## Slide 5
Unità Principali
BIU (Bus Interface Unit)
La Bus Interface Unit (BIU) è una delle due unità principali del microprocessore Intel 8086, fondamentale per la comunicazione con la memoria e i dispositivi di I/O.
La BIU si occupa della gestione del bus degli indirizzi e dei dati, assicurando che le informazioni corrette vengano trasmesse tra il processore e la memoria esterna.
Gestisce bus indirizzi e bus dati per il trasferimento delle informazioni
Preleva le istruzioni dalla memoria e le immagazzina nella coda di prefetch per un'esecuzione efficiente
Implementa la coda di prefetch che permette al microprocessore di anticipare e preparare le istruzioni successive
Calcola gli indirizzi fisici combinando lo spazio di segmento e l'offset per accedere alla memoria
Coordina l'accesso al bus per evitare conflitti con altre operazioni del processore
Questa gestione efficiente del bus è essenziale per mantenere un flusso continuo di istruzioni al processore, aumentando la velocità e l'efficienza del sistema.

## Slide 6
Unità Principali
EU (Execution Unit)
L'Execution Unit è il cuore del processore, dove avviene l'effettiva esecuzione delle istruzioni. Al suo interno si trova anche l'Exception Unit, che si occupa della gestione degli eventi eccezionali.
Exception Unit
L'Exception Unit è responsabile della gestione degli errori e delle eccezioni che possono verificarsi durante l'esecuzione del programma.
Gestisce le interruzioni hardware e software
Salva lo stato del processore in caso di eccezione
Richiama il gestore di eccezioni appropriato
Ripristina lo stato del processore al ritorno dal gestore

## Slide 7
Registri Principali
Registri Generali
AX (Accumulatore)
BX (Base)
CX (Contatore)
DX (Dati)
Registri Indici e Puntatori
SI (Source Index)
DI (Destination Index)
SP (Stack Pointer)
BP (Base Pointer)
Registri Segmenti e Controllo
CS (Code Segment)
DS (Data Segment)
SS (Stack Segment)
ES (Extra Segment)
IP (Instruction Pointer)
Registro FLAGS
CF (Carry Flag)
ZF (Zero Flag)
SF (Sign Flag)
OF (Overflow Flag)
Altri flag di stato

## Slide 8
Segmentazione della Memoria
1 MB indirizzabile tramite segmenti da 64 KB
Spazio di memoria totale accessibile
4 segmenti attivi: CS, DS, SS, ES
Segmenti per codice, dati, stack e extra
Indirizzo fisico = Segmento × 16 + Offset
Formula per calcolare l'indirizzo fisico
L'8086 accede a 1 MB di memoria tramite segmenti da 64 KB. Sono attivi quattro segmenti: CS (codice), DS (dati), SS (stack) ed ES (extra). L'indirizzo fisico si calcola moltiplicando il registro segmento per 16 e sommando l'offset.
Questa segmentazione separa codice, dati e stack, migliorando protezione e organizzazione. Ogni segmento può spostarsi indipendentemente, offrendo flessibilità nella gestione della memoria.
Gli offset specificano la posizione all'interno di ogni segmento, permettendo l'indirizzamento diretto di ogni byte e superando il limite di 64 KB dei processori a 16 bit.
Segmentazione della Memoria
Il modello segmentato risolve il limite dei registri a 16 bit estendendo l'indirizzamento a 20 bit tramite segmenti di 64 KB, individuati da registri a 16 bit.
Ogni indirizzo si ottiene combinando il registro segmento, spostato di 4 bit a sinistra (×16), con un offset a 16 bit, creando "finestre" di 64 KB nel totale da 1 MB.
I quattro registri specializzati sono CS (istruzioni), DS (dati), SS (stack) ed ES (dati extra e stringhe).
1 MB
Spazio di Indirizzamento
Capacità totale di memoria accessibile
64 KB
Dimensione Segmento
Ampiezza di ciascuna finestra di memoria
4
Registri di Segmento
CS, DS, SS, ES per diversi dati
Registro di Segmento
16 bit che identificano l'inizio del segmento
Moltiplicazione per 16
Shift a sinistra di 4 bit
Aggiunta Offset
16 bit che specificano lo spostamento nel segmento
Indirizzo Fisico
20 bit che identificano la posizione esatta

## Slide 9
Pipeline e Prefetch
Il sistema pipeline dell'8086 è uno dei primi modi per far lavorare più istruzioni insieme nello stesso tempo. La pipeline divide il lavoro di un'istruzione in fasi, così più istruzioni possono essere processate contemporaneamente.
Prelievo
La Bus Interface Unit (BIU) prende le istruzioni dalla memoria e le mette in una coda chiamata prefetch.
Esecuzione
Mentre la BIU continua a prendere istruzioni, l'Execution Unit (EU) esegue quelle già prese.
Pipeline semplice
Questa prima versione di pipeline ha preparato la strada per processori più avanzati in futuro.
Il prefetch queue permette alla BIU di prendere istruzioni in anticipo dalla memoria mentre l'EU esegue altre istruzioni. Questo rende il processore più veloce, riducendo i tempi di attesa per la memoria.
Però, la coda deve essere svuotata e riempita di nuovo durante i salti nel codice, il che rallenta temporaneamente il processore.

## Slide 10
Bus e Modalità Operative
Bus dati a 16 bit, bus indirizzi a 20 bit
Architettura dei bus dell'8086
Bus multiplexato
Indirizzi e dati condividono i pin
Modalità minima
Configurazione per singolo processore
Modalità massima
Supporto multiprocessore con 8087
L'architettura dei bus dell'Intel 8086 comprende un bus dati a 16 bit e un bus indirizzi a 20 bit. Per ottimizzare il numero di pin, l'8086 utilizza un bus multiplexato dove indirizzi e dati condividono gli stessi pin fisici in momenti diversi. Il processore può operare in due modalità: la modalità minima, progettata per sistemi con singolo processore, e la modalità massima, che supporta configurazioni multiprocessore, in particolare con il coprocessore matematico 8087.

## Slide 11
Interruzioni e Set Istruzioni
Fino a 256 interruzioni
Supporto per interruzioni hardware e software
Supporto NMI
Non Maskable Interrupt per eventi critici
Ampio set di istruzioni CISC
Istruzioni aritmetiche, logiche e di controllo
L'Intel 8086 supporta fino a 256 diverse interruzioni, sia hardware che software, permettendo una gestione flessibile degli eventi esterni e interni. Include anche il supporto per le NMI (Non Maskable Interrupt), interruzioni che non possono essere ignorate dal processore e sono utilizzate per gestire eventi critici come errori hardware. Come processore CISC (Complex Instruction Set Computer), l'8086 offre un ampio set di istruzioni che include operazioni aritmetiche, logiche, di trasferimento dati, di controllo del flusso e molte altre.